## Slide 1
Análise do Voo Alaska Airlines 261
API 5ºSEMESTRE - Prof. Rodrigo Elias
BRENO NEVES
CRISTIANO TEIXEIRA
JOSÉ AUGUSTO

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Abordaremos de forma aprofundada a análise do sistema de compensação do estabilizador horizontal do MD-83 sob a ótica dos métodos MSG-2 e MSG-3. Nesse contexto, são avaliadas a classificação do conjunto do eixo, a eficácia dos testes realizados, as análises MSI e SSI, a influência da instalação zonal e, principalmente, a definição e extensão dos intervalos de manutenção.
O acidente do Alaska Airlines 261 demonstrou que falhas na aplicação desses conceitos, somadas a decisões administrativas e regulatórias complacentes, permitiram que um modo de falha previsível evoluísse até a perda total do controle da aeronave.

## Slide 3
Capítulo 7
Slide 7.1 - Classificação do conjunto do eixo (Hard Time, On-Condition e/ou Condition Monitoring)
Resp.:
Breno Neves
MSG 2: Desenvolva uma Análise do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos :
O jackscrew (conjunto eixo + porca acme) é o componente que ajusta o estabilizador horizontal. Ele suporta toda a carga aerodinâmica no plano de cauda.
Sob a filosofia MSG-2, deveria ter dupla classificação:
Hard Time (HT): tarefas preventivas obrigatórias, como lubrificação periódica, porque o desgaste da rosca é inevitável.
On-Condition (OC): inspeções periódicas de folga axial com relógio comparador, para acompanhar o desgaste progressivo e permitir substituição antes da falha.
O histórico de 1966 no DC-9 já havia revelado que o jackscrew tinha modo de falha por desgaste acelerado, e por isso foi criada a tarefa de medição de folga axial.
O acidente de 2000 mostrou que a Alaska Airlines não registrava valores de folga axial e estendeu o intervalo de lubrificação de 600h para 3.600h.
A eliminação prática do controle On-Condition + extensão indevida do Hard Time retirou todas as barreiras de segurança, deixando o componente operar até a falha catastrófica.

## Slide 4
Capítulo 8
MSG3: Desenvolva análises de Sistemas, de Estruturas e Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos:
Slide 8.1 - Teste Operacional X Teste Funcional
Resp.:
Breno Neves
Teste operacional: apenas confirma se o trim move o estabilizador em toda a amplitude mas não avalia condições internas da rosca.
Teste funcional: envolve medições instrumentais, como torque necessário para movimentar o eixo e folga axial → detecta desgaste crítico.
A Alaska Airlines aplicava somente o teste operacional, confiando no fato de que o estabilizador “funcionava”.
Essa prática foi um erro grave, pois permitiu que o jackscrew continuasse sendo operado mesmo com desgaste quase total da rosca, sem qualquer alerta.
A NTSB concluiu que a ausência de testes funcionais regulares foi fator direto para que a falha evoluísse sem detecção.

## Slide 5
Capítulo 8
MSG3: Desenvolva análises de Sistemas, de Estruturas e Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos:
Slide 8.2 - Análise do MSI Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal
Resp.:
Cristiano Teixeira
O sistema de compensação deveria ser identificado como MSI (item significativo de manutenção) porque:
    Sua falha resulta em perda imediata de controle longitudinal;
    Não há redundância mecânica: falha única = falha catastrófica.
Apesar disso, no programa da Alaska Airlines ele não foi tratado como MSI crítico, mas sim como um item confiável, com base em histórico de poucas falhas.
Essa falsa sensação de confiabilidade levou à extensão dos intervalos de manutenção.
O acidente evidenciou que um item classificado incorretamente pode se tornar um “single point of failure”, contrariando a filosofia de segurança do MSG-3.

## Slide 6
Capítulo 8
Slide 8.3 - Análise do SSI Conjunto de Compensação do Estabilizador Horizontal
Resp.:
Cristiano Teixeira
MSG3: Desenvolva análises de Sistemas, de Estruturas e Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos:
O conjunto do jackscrew também deveria ser considerado SSI, pois une funções estruturais e de comando primário:
  O estabilizador suporta cargas aerodinâmicas de milhares de quilos;
  A rosca da porca acme era a única interface de fixação: sua falha comprometeu toda a integridade estrutural da cauda.
A porca foi projetada como componente de desgaste, mas sem dispositivo de contenção para o caso de perda total.
A análise estrutural não considerou cenários de desgaste extremo, falha de graxa ou contaminação.
Assim, o sistema atendia formalmente ao RBAC 25.395 (com roscas intactas), mas não cumpria o espírito do RBAC 25.1309 (falha única não pode ser catastrófica).

## Slide 7
Capítulo 8
Slide 8.4 Análise Zonal da região da instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da Instalação
Resp.:
Cristiano Teixeira
MSG3: Desenvolva análises de Sistemas, de Estruturas e Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos:
O jackscrew está localizado na cauda do MD-83, numa área de difícil acesso.
Problemas críticos da instalação:
    Mecânicos tinham acesso restrito, o que dificultava lubrificação adequada;
    A graxa muitas vezes não chegava às roscas internas, mas não havia verificação obrigatória;
    A região sofre com vibrações, mudanças de temperatura e contaminação ambiental, acelerando o desgaste;
    Alta densidade de sistemas (cabos, motores, guias) dificultava inspeção visual e reduzia chances de identificar desgaste anormal.
A análise zonal deveria ter levado a tarefas adicionais, como inspeções mais curtas ou exigência de verificações metrológicas. Isso não foi implementado.

## Slide 8
Capítulo 8
8.5 Determinação de Intervalos de Tarefas
Resp.:
José Augusto
MSG3: Desenvolva análises de Sistemas, de Estruturas e Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos:
Linha do tempo dos intervalos:
  DC-9 (1966): 300–350 horas (após falhas iniciais);
  Evolução posterior: 600–900 horas;
  Alaska Airlines (anos 1990): 3.600 horas, aprovadas pela FAA.
Estudos estatísticos (Poisson e Weibull) indicavam que a probabilidade de falha aumentava exponencialmente com o tempo sem manutenção.
A decisão de ampliar intervalos foi tomada por economia, sem base em dados de confiabilidade robustos.
Após o acidente, a FAA emitiu Airworthiness Directive reduzindo para 650h, reconhecendo que os intervalos longos eram inseguros.

## Slide 9
Capítulo 8
8.6 Análise dos diferentes intervalos de tarefas praticados pela Alaska Airlines e sua aprovação pela FAA
Resp.:
José Augusto
MSG3: Desenvolva análises de Sistemas, de Estruturas e Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal considerando os seguintes aspectos:
A Alaska Airlines buscou estender os intervalos como forma de reduzir custos de manutenção e aumentar disponibilidade da frota.
A FAA aprovou as mudanças de forma complacente, sem análise de risco em profundidade.
O resultado foi a operação de aeronaves com jackscrews críticos em condições inseguras por milhares de horas.
Só após o acidente a FAA corrigiu a diretriz, evidenciando falha regulatória e de supervisão.

## Slide 10
CONCLUSÃO
Ao longo desta apresentação ficou evidente que a falha do sistema de compensação do estabilizador horizontal do Alaska 261 não foi apenas um problema de desgaste mecânico, mas resultado de uma cadeia de erros de classificação, testes inadequados, falhas em análises MSI e SSI, limitações zonais ignoradas e intervalos de manutenção estendidos sem base técnica.
A ausência de uma abordagem rigorosa no MSG-2 e MSG-3, aliada à complacência regulatória, eliminou as barreiras de defesa e permitiu que a falha previsível do jackscrew se transformasse em uma catástrofe.

## Slide 11
REFERÊNCIAS
  Relatório do incidente disponibilizado pelo Pofessor Rodrigo Elias;
  https://www.faa.gov/lessons_learned/transport_airplane/accidents/N963AS

## Slide 12
OBRIGADO !!