## Slide 1
Análise do Voo Alaska Airlines 261
API 5ºSEMESTRE - Prof. Rodrigo Elias

## Slide 2
Análise do Voo Alaska Airlines 261
BRENO NEVES CRISTIANO TEIXEIRA JOSÉ AUGUSTO

## Slide 3
INTRODUÇÃO
Nesta apresentação, com um entendimento melhorado da proposta do projeto integrador do 5º semestre, explanaremos nossas análises, sobre o acidente do Alaska Airlines 261 abordando os aspectos logísticos, financeiros e de monitoramento da frota.
Avaliaremos o planejamento de peças de reposição, os custos associados às tarefas de manutenção e a atuação da companhia e da autoridade reguladora na definição de intervalos.
Analisaremos se haviam estoques, reservas financeiras suficientes e a extensão indevida dos programas de manutenção.

## Slide 4
Capítulo 9
Slide 9.1 - Estoque recomendado para a Alaska Airlines que possuía 48 aeronaves na época.
Resp.:
Breno Neves
Peças de Reposição: A Alaska não possuía conjuntos de eixos estocados. Com base nos dados de falhas reportadas indicadas no relatório da NTSB, e no limite de vida de 30.000 horas do conjunto do eixo, estime e desenvolva os seguintes dados:
  Cada aeronave MD-83 possuía um conjunto do eixo com vida limite de 30.000 horas;
  Considerando uma utilização média de 2.500 horas de voo por ano, cada aeronave exigiria a substituição de um jackscrew a cada 12 anos, em condições ideais;
  Para a frota de 48 aeronaves, a necessidade de reposição seria de ~4 conjuntos/ano.
  Adotando lead time de 6 meses para fabricação/entrega, a Alaska deveria manter pelo menos 2 unidades em pipeline mais 2 a 4 em estoque de segurança;
  Recomendação prática: manter 6 a 8 conjuntos disponíveis, evitando aeronaves em AOG (Aircraft on Ground) por falta de peça;
No caso do acidente, a ausência de estoque não teve impacto, pois a companhia tinha conhecimento do desgaste da peça.

## Slide 5
Capítulo 9
Slide 9.2 - Estoque da Boeing para suprir a necessidade da frota de 1.194 aeronaves.
Resp.:
Breno Neves
Peças de Reposição: A Alaska não possuía conjuntos de eixos estocados. Com base nos dados de falhas reportadas indicadas no relatório da NTSB, e no limite de vida de 30.000 horas do conjunto do eixo, estime e desenvolva os seguintes dados:
  A frota mundial de MD-80/83 era de 1.194 aeronaves.
  Demanda anual: 1.194 × (2.500/30.000) ≈ 100 conjuntos por ano.
  Pipeline global (0,5 ano): ~50 unidades em trânsito/fabricação.
  Estoque de segurança global: 10 a 20 unidades, dependendo da dispersão geográfica.
  Recomendação: Sem alteração, pois a causa não foi o desgaste normal do componente, e sim um desgaste excessivo e sem controle por parte da manutenção executada.

## Slide 6
Capítulo 9
9.3 Com base no preço de lista de um conjunto do eixo de $ 80.000,00 ,estime um preço DPDH para o conjunto do eixo.
Resp.:
Breno Neves
Peças de Reposição: A Alaska não possuía conjuntos de eixos estocados. Com base nos dados de falhas reportadas indicadas no relatório da NTSB, e no limite de vida de 30.000 horas do conjunto do eixo, estime e desenvolva os seguintes dados:
O Power By The Hour é um modelo de contrato de manutenção aeronáutica em que o operador paga um valor fixo por hora de voo para cobrir custos de manutenção de componentes como motores e APU.
O objetivo é diluir os custos de manutenção ao longo do tempo, garantindo previsibilidade financeira e evitando despesas inesperadas.
  ​Vantagens: custos previsíveis, suporte garantido e menor risco financeiro.
  Desvantagens: custo fixo mesmo com pouco uso e menor flexibilidade contratual.
Com base no preço do conjunto de eixo US$ 80.000 US$ 80.000/30.000 = US$ 2,67 Por hora de voo

## Slide 7
Capítulo 9
9.4 Aprovisionamento (Inicial x Recorrente) e alternativas
Resp.:
Breno Neves
Peças de Reposição: A Alaska não possuía conjuntos de eixos estocados. Com base nos dados de falhas reportadas indicadas no relatório da NTSB, e no limite de vida de 30.000 horas do conjunto do eixo, estime e desenvolva os seguintes dados:
  Inicial: dimensiona estoque para entrada da frota em serviço, cobrindo falhas infantis e curva de aprendizado.
  Recorrente: ajusta reposição conforme desgaste real e dados de confiabilidade.
Alternativas de gestão:
  Compra direta (alto custo de capital, controle interno).
  Pool entre companhias (divisão de estoque entre operadores).
  PBH com OEM ou MRO (estabilidade de custo, risco transferido).
  Leasing/exchange (substituição rápida em casos não programados).
Para o jackscrew, PBH ou pool regional seriam mais adequados, garantindo disponibilidade e menor risco de AOG.

## Slide 8
Capítulo 10
10.1 Custos de manutenção – Check C
Resp.:
Cristiano Teixeira
Custos de manutenção: Discorra sobre os custos associados as tarefas de manutenção do Sistema de compensação do Estabilizador Horizontal.
O Check C envolve inspeções profundas e tarefas críticas, incluindo lubrificação e medição da folga axial do jackscrew.
Custo típico de um C-check no MD-80:
  Mão de obra: ~2.500 HH, custo médio de US$ 70/HH → US$ 175.000.
  Materiais/consumíveis: US$ 15.000–20.000.
  Subcontratações e NDT: US$ 10.000–20.000.
  Custo total por evento: US$ 200.000–250.000.
Ao estender intervalos, a Alaska reduzia temporariamente custos, mas aumentava o risco de desgaste crítico não identificado.
No caso do acidente, o custo poupado em Checks C foi insignificante comparado à perda total da aeronave e às vidas humanas.

## Slide 9
Capítulo 10
10.2 Reserva de Manutenção para o conjunto do eixo
Resp.:
Cristiano Teixeira
Custos de manutenção: Discorra sobre os custos associados as tarefas de manutenção do Sistema de compensação do Estabilizador Horizontal.
  Valor unitário: US$ 80.000.
  Vida útil: 30.000 h.
  Reserva mínima: 80.000 ÷ 30.000 = US$ 2,67/FH.
  Adicionar custos de mão de obra, consumíveis e gestão: US$ 3,2/FH.
Em um DMC (Direct Maintenance Cost) do MD-80 (~US$ 990/FH), esse valor parece pequeno, mas sua falha tem impacto catastrófico, o que justifica manutenções adequadas, um estoque grande seria inútil quando a manutenção não é perfeitamente executada.
A ausência dessa provisão estimulou a companhia a postergar trocas e estender intervalos, estratégia de risco elevado.

## Slide 10
Capítulo 11
11.1 Dados de confiabilidade do sistema de compensação
Resp.:
Cristiano Teixeira
MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO
O indicador mais importante de confiabilidade era a folga axial (end play), pois ela refletia diretamente o desgaste da rosca da porca acme.
O método correto seria registrar cada medição de end play, construir uma curva de tendência e correlacionar com as horas de voo desde a última lubrificação.
A Alaska Airlines não mantinha esse histórico; as inspeções eram liberadas apenas com “check ok” ou “sem anomalia”.
Sem série histórica, não havia como identificar que os valores de folga estavam se aproximando do limite crítico.
Essa ausência de monitoramento transformou um sistema que poderia ser previsível e controlável em um risco oculto.

## Slide 11
Capítulo 11
11.2 Taxas de falha dos componentes
Resp.:
Cristiano Teixeira
MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO
O jackscrew segue um modo de falha por desgaste progressivo, que estatisticamente se enquadra em uma curva Weibull com β > 1, ou seja, risco crescente com o tempo de uso.
Isso significa que quanto maior o intervalo de operação sem manutenção, maior a probabilidade de falha.
Outras companhias que mantiveram os intervalos curtos (600–900h) não registraram falhas graves no sistema.
Já a Alaska, ao estender para 3.600h, multiplicou o risco por um fator de 4 a 6, sem considerar ainda a perda de eficácia da tarefa (graxa não atingindo roscas internas).
Como resultado a taxa de falha do conjunto deixou de ser “remota” e passou a ser provável dentro do ciclo de operação.

## Slide 12
Capítulo 11
11.3 Extensão de Intervalos de Manutenção Periódic
Resp.:
José Augusto
MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO
A filosofia MSG-3 permite extensão de intervalos se houver dados de confiabilidade sólidos.
A Alaska não apresentou tais dados; baseou-se apenas em histórico “baixo” de falhas relatadas.
Isso foi um erro metodológico, porque o desgaste do jackscrew não era facilmente detectável em testes operacionais, logo os “dados limpos” eram na verdade subnotificação.
Estender de 900h para 3.600h significou quadruplicar a exposição ao risco, e com menor eficácia da tarefa.
Na prática, a extensão dos intervalos foi o fator decisivo que levou ao colapso do sistema.

## Slide 13
Capítulo 11
11.4 Atuação da Alaska Airlines na Extensão dos Intervalos
Resp.:
José Augusto
MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO
A motivação da Alaska foi puramente financeira, menos lubrificações, menos Checks C, menos aeronaves paradas.
Essa política foi implementada sem:
  Dados trended de end play para comprovar segurança.
  Verificação objetiva se a graxa atingia as roscas.
  Treinamento adequado dos mecânicos para entender a criticidade da tarefa.
A cultura interna de “corte de custos primeiro” fez com que a companhia ignorasse sinais de degradação.
O relatório da NTSB apontou que essa política foi um dos fatores organizacionais centrais do acidente.

## Slide 14
Capítulo 11
11.5 Atuação da FAA na Aprovação das Extensões
Resp.:
José Augusto
MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO
A FAA deveria ter atuado como barreira final, mas aprovou extensões sem exigir base de confiabilidade robusta.
A análise feita foi superficial: baseou-se em histórico de falhas “baixo”, sem considerar que os modos de falha eram subdetectados.
A autoridade ignorou o fato de que a acessibilidade ao jackscrew era limitada, reduzindo a eficácia da lubrificação.
Somente após o acidente foram emitidas Airworthiness Directives, reduzindo o intervalo para cerca de 650h e exigindo evidência objetiva de execução eficaz.
Em resumo, a FAA atuou de forma reativa, não preventiva, sendo corresponsável pelo ambiente que permitiu a falha .

## Slide 15
Capítulo 12
Resp.:
José Augusto
CONCLUSÃO
O estudo do acidente do Alaska Airlines 261 evidencia que a tragédia não resultou de um único erro, mas de uma cadeia de falhas técnicas, organizacionais, logísticas e regulatórias. O sistema de compensação do estabilizador horizontal foi concebido sem redundância contra falhas críticas, e sua manutenção era realizada de forma ineficaz, com intervalos estendidos sem base de confiabilidade e sem evidência objetiva de execução adequada.
A ausência de registros consistentes, de treinamento específico para os mecânicos e de planejamento logístico de peças de reposição agravou ainda mais a vulnerabilidade do sistema. Paralelamente, a cultura organizacional da companhia priorizava a redução de custos em detrimento da segurança, enquanto a autoridade reguladora se mostrou complacente ao aprovar práticas inseguras sem uma análise de risco robusta.
Dessa forma, o acidente do Alaska 261 representa um exemplo clássico de falha sistêmica, onde múltiplas barreiras de defesa falharam simultaneamente. A principal lição é que a segurança aeronáutica só pode ser garantida por meio de uma abordagem integrada que una projeto robusto, manutenção baseada em dados e evidências, logística eficiente, cultura organizacional voltada à prevenção e uma supervisão regulatória rigorosa e independente.

## Slide 16
REFERÊNCIAS
  Relatório do incidente disponibilizado pelo Pofessor Rodrigo Elias;
  https://www.faa.gov/lessons_learned/transport_airplane/accidents/N963AS

## Slide 17
OBRIGADO !!